## Slide 1: SW Framework for Embedded DL Inference
Philkyue Shin
pkshin@redwood.snu.ac.kr
Department of Electrical and Computer Engineering
Seoul National University

## Slide 2: 목차
Project Requirements and Challenges
Proposed Solution Approach
Evaluation
SW Framework for Embedded DL Inference

## Slide 3: Project Requirements
PoC SW Framework for Embedded DL Inference
  퀄컴 보드에서 구동되어야 함
    하드웨어
      스냅드래곤 프로세서 (ARMv8 CPU + Adreno GPU)
    OS
      Automotive Grade Linux (AGL v8.0.0)
  특정 상업적 license에 종속되지 않아야 함
    퀄컴의 DL inference SW framework (SNPE) 사용 불가
I. Project Requirements and Challenges

## Slide 4: Implementational Challenges (1)
퀄컴 보드의 문제점
  선탑재된 응용과 라이브러리의 빈약함
    선탑재된 python은 표준 모듈도 지원하지 않는 불안정한 형태
      io, math 모듈 사용 불가
  Pre-compiled 응용과 라이브러리 사용의 어려움
    ARMv8로 pre-compile된 바이너리는 x86에 비해 매우 적음
    Pre-compile된 바이너리를 직접 찾아야 함
      패키지 관리자가 없음
    많이 사용되는 Debian-based Linux용 바이너리 사용 불가
      시스템 디렉토리 구조가 다름
I. Project Requirements and Challenges

## Slide 5: Implementational Challenges (2)
퀄컴 보드의 문제점 (cont.)
  응용과 라이브러리 build의 어려움
    퀄컴 보드 이외의 하드웨어에서 build해야 함
      보드 자체에서는 개발 환경이 제공되지 않음
    제대로 동작하는 cross-compile 툴체인 제공을 거부당함
      라이선스 문제로 header 파일 제공 거부
  응용과 라이브러리 설치의 어려움
    선탑재된 라이브러리와 충돌 가능성
I. Project Requirements and Challenges

## Slide 6: 목차
Project Requirements and Challenges
Proposed Solution Approach
Evaluation
SW Framework for Embedded DL Inference

## Slide 7: Proposed Framework (1)
    Language support: C, C++, Python
    TensorFlow Lite + supporting math/image libraries
    Basic libraries
    OS: AGL v8.0.0
II. Proposed Solution Approach
Automotive Grade Linux (AGL)
Python
C, C++
Eigen
OpenBLAS
Perl
OpenSSL
Libffi
Glibc
Zlib
Libjpeg
TensorFlow Lite Interpreter
Scipy
Numpy
Pillow

## Slide 8: Proposed Framework (2)
Why TensorFlow Lite?
  요구하는 라이브러리가 적음
    임베디드 디바이스에 설치하기 용이
  성능이 뛰어남
    일반 TensorFlow에 비해 2배 가량 빠름
II. Proposed Solution Approach
 | TensorFlow | TensorFlow Lite
MobileNet v1 | 480.3ms | 271.5ms
MobileNet v2 | 654.0ms | 379.6ms
< 수행시간 비교 on Raspberry Pi >

## Slide 9: Proposed Framework (3)
Why C,C++ and Python Interface?
  C,C++
    높은 성능을 필요로 하는 응용에 사용
      TensorFlow Lite for C++의 장점
        Multi-threading 지원
        Python에 비해 최대 5배 빠름
    필요한 라이브러리를 소스코드로부터 직접 빌드하여 설치 가능
      GCC, G++, GDB, make 사용 가능
II. Proposed Solution Approach

## Slide 10: Proposed Framework (4)
Why C,C++ and Python Interface? (cont.)
  Python
    빠른 개발을 필요로 하는 응용에 사용
      TensorFlow Lite for Python의 장점
        적은 코드 라인 수
        직관적인 API
    pip를 통해 필요한 모듈 설치 가능
      Dependency 체크를 자동으로 해줌
II. Proposed Solution Approach

## Slide 11: Implementation Efforts
응용과 라이브러리를 모두 직접 build하여 설치
  Build 방법
    X86-64 PC에서 AArch64 cross-compile GCC를 사용하여 build
      Header는 Linux kernel과 라이브러리를 직접 빌드하여 추출
  설치 방법
    SW framework를 directory를 이용하여 sandboxing
      모든 라이브러리와 응용을 하나의 directory에 구축
      빌드한 응용과 라이브러리가 해당 directory에서 라이브러리를 불러오도록 함
        rpath, sysroot 이용
      앞으로 빌드한 응용과 라이브러리도 해당 directory에서 라이브러리를 불러오도록 설정
        GCC와 G++의 설정 수정
II. Proposed Solution Approach

## Slide 12: Workflow for Embedded DL Inference
3 Phase Approach
   Training   Model conversion   Inference
II. Proposed Solution Approach

## Slide 13:  Model Conversion
개요
  Trained model을 TensorFlow Lite가 지원하는 model로 변환
지원하는 Trained Model
  SavedModel
  Keras model
  TensorFlow concrete function
설치 및 사용 방법
  Python에 TensorFlow 설치 후, converter python API를 사용
    https://www.tensorflow.org/lite/convert/python_api
II. Proposed Solution Approach

## Slide 14:  Inference
설치 및 사용 방법
  첨부한 파일의 README.md 참고
II. Proposed Solution Approach

## Slide 15: 목차
Project Requirements and Challenges
Proposed Solution Approach
Evaluation
SW Framework for Embedded DL Inference

## Slide 16: Overview
응용 수행시간 측정
  실험 환경
    SA8155 보드 with our DL Inference SW Framework
  응용 목록
    Object classification 응용 written in Python
    Object classification 응용 written in C++
    국민대의 충돌위험도 판단 응용 written in Python
  Metric
    Inference 수행시간
      50번 수행의 평균값
    응용 전체 수행시간
      50번 수행의 평균값
III. Evaluation

## Slide 17: Result (1)
Object Classification 응용 Written in Python
III. Evaluation

## Slide 18: Result (2)
Object Classification 응용 Written in Python (cont.)
III. Evaluation
Model Name | Model Size | Top-1 Accuracy | Top-5 Accuracy | Inference 수행시간 | 전체 수행시간
Resnet_v2_101 | 171MB | 76.8% | 93.6% | 3266ms | 3704ms
Inception_v4 | 163MB | 80.1% | 95.1% | 2348ms | 2773ms
Inception_resnet_v2 | 116MB | 77.5% | 94.0% | 1903ms | 2196ms
Densenet | 42MB | 64.2% | 85.6% | 916.0ms | 1071ms
Inception_v4_quantized | 41MB | 79.5% | 93.9% | 793.9ms | 878.2ms
Nasnet_mobile | 21MB | 73.9% | 91.5% | 339.1ms | 382.9ms
Mobilenet_v2_1.0_224 | 14MB | 71.8% | 90.6% | 159.7ms | 181.5ms
Squeezenet | 4.8MB | 49.0% | 72.9% | 135.0ms | 156.0ms
Mobilenet_v2_1.0_224_quantized | 3.5MB | 70.8% | 89.9% | 34.61ms | 41.16ms

## Slide 19: Result (3)
Object Classification 응용 Written in C++
III. Evaluation

## Slide 20: Result (4)
Object Classification 응용 Written in C++ (cont.)
III. Evaluation
Model Name | Model Size | Top-1 Accuracy | Top-5 Accuracy | Inference 수행시간 (1-thread) | Inference 수행시간 (8-threads) | 전체 수행시간 (1-thread) | 전체 수행시간 (8-threads)
Resnet_v2_101 | 171MB | 76.8% | 93.6% | 955.4ms | 1382ms | 1294ms | 2975ms
Inception_v4 | 163MB | 80.1% | 95.1% | 873.3ms | 1144ms | 1235ms | 2548ms
Inception_resnet_v2 | 116MB | 77.5% | 94.0% | 807.7ms | 858.1ms | 1074ms | 1954ms
Densenet | 42MB | 64.2% | 85.6% | 322.4ms | 480.6ms | 464.9ms | 871.2ms
Inception_v4_quantized | 41MB | 79.5% | 93.9% | 798.4ms | 535.3ms | 887.8ms | 682.7ms
Nasnet_mobile | 21MB | 73.9% | 91.5% | 76.17ms | 284.1ms | 89.74ms | 383.7ms
Mobilenet_v2_1.0_224 | 14MB | 71.8% | 90.6% | 29.97ms | 118.4ms | 40.05ms | 272.2ms
Squeezenet | 4.8MB | 49.0% | 72.9% | 64.40ms | 84.74ms | 70.44ms | 201.2ms
Mobilenet_v2_1.0_224_quantized | 3.5MB | 70.8% | 89.9% | 33.60ms | 63.49ms | 40.28ms | 113.8ms

## Slide 21: Result (5)
Object Classification 응용 Written in C++ (cont.)
  Python에 비해 최대 5배 가량 inference 속도가 빠름
  멀티스레딩 사용시 성능이 오히려 더 안 좋은 경우가 대부분
    퀄컴 보드 Linux kernel의 load balancing에 문제가 있어, 멀티 스레딩 사용 시 리틀코어 위주로만 사용하기 때문
      CPU 0~3는 리틀코어, CPU 4~7은 빅코어
III. Evaluation
< CPU Utilization when using 1-thread >
< CPU Utilization when using 8-threads >

## Slide 22: Result (6)
국민대의 충돌위험도 판단 응용 Written in Python
  Inference 수행시간: 0.5277ms
  전체 수행시간: 2801ms
III. Evaluation